## Slide 1: Užití elektrické energie
Jaderné elektrárny
„Najdi si cestu k technice“ reg. č. CZ.1.07/1.1.16/01.0006

## Slide 2: Obsah
Zařazení.
Princip činnosti.
Tepelné schéma.
Funkční schéma.
Energetické značky.
Jednotlivé části.
Závěr.
Jaderné elektrárny

## Slide 3: Zařazení jaderných elektráren v ČR
Zajišťují 40 % spotřeby elektrické energie v ČR.
Jaderné palivo pro ČR zajištěno dovozem od ruské firmy TVEL.
Stabilní zdroj v rámci elektrizační soustavy.
Šetrný způsob výroby el. energie v rámci vlivu na životní prostředí tzn. nejsou zde produkovány emise škodlivých plynů.
Nevýhodou je možnost úniku radiace, která je, ale v rámci podmínek a zabezpečení v ČR téměř nulová a dále jsou problémy i s možností uskladnění jaderného odpadu.
Jaderné elektrárny

## Slide 4: Princip činnosti
Vodě primárního okruhu poháněné čerpadlem je předáno teplo vznikající důsledkem štěpné reakce v reaktoru.
Tato voda se se ohřeje za vysokého tlaku na 297°C (Dukovany) 320°C (Temelín).
Voda primárního okruhu předá teplo vodě sekundárního okruhu ze které se následkem ohřátí stane sytá pára.
Sytá pára je vedena na turbínu, která začne konat mechanickou práci.
Tato mech. práce je v alternátoru přeměněna na el. energii (alternátor mechanicky spojen s turbínou).
Jaderné elektrárny

## Slide 5: Tepelné schéma
Jaderné elektrárny
Pára vzniklá
ohřátím vody
Voda
sekundárního
okruhu
Voda
primárního
okruhu
Reaktor
Čerpadlo
Čerpadlo
Parogenerátor
Redukční
ventil
Parní
turbína
Generátor
Transformátor
Přenosová
soustava
Kondenzátor
Chladicí
věž

## Slide 6: Funkční schéma
Jaderné elektrárny

## Slide 7: Energetické značky
Jaderné elektrárny
čerpadlo
reaktor
parogenerátor
turbína
transformátor
elektrický generátor
kondenzátor

## Slide 8: Jednotlivé části oběhu
Čerpadlo – čerpá vodu v primárním i sekundárním okruhu.
Reaktor – v důsledku v něm probíhající štěpné reakce ohřívá vodu při vysokém tlaku (12–16 MPa) na požadovanou teplotu.
Parogenerátor – tepelný výměník ve kterém dochází k přenosu teploty z primárního na sekundární okruh.
Turbína – koná mechanickou práci.
Generátor – elektrický stroj, který vyrábí elektrickou energii.
Kondenzátor – tepelný výměník.
Jaderné elektrárny

## Slide 9: Reaktor
Jaderné elektrárny
Regulační
tyče
Vstup chladiva
do reaktoru
Pohon regulačních tyčí
Tlaková nádoba z oceli
Výstup chladiva
z reaktoru
Palivové kazety
JE Dukovany
teplota 267 °C
tlak 12,25 MPa
JE Temelín
teplota 290 °C
tlak 15,7 MPa
JE Dukovany
teplota 297 °C
tlak 12,25 MPa
JE Temelín
teplota 320 °C
tlak 15,7 MPa

## Slide 10: VEVER 440 typ V-213
Jaderné elektrárny
Reaktor VVER 440
Palivová kazeta
Palivo TVEL
Uložiště

## Slide 11: Parogenerátor
Jaderné elektrárny
Sytá pára sekundárního okruhu
Napájecí voda
223 °C
Chladivo primárního okruhu
vstupující do parogenerátoru 297 °C
Chladivo primárního okruhu
vracející se zpět do reaktoru 267 °C

## Slide 12: Závěr
Výhodou těchto elektráren je stabilní výroba elektrické energie v potřebném množství a dále schopnost pokrýt výpadek obnovitelných zdrojů energie.
Další výhodou je šetrnost energetického zdroje k životnímu prostředí, protože zde nedochází k produkci škodlivých emisí.
Nevýhodou je nízká pravděpodobnost úniku radiace a v důsledku toho i obava veřejnosti k těmto zdrojům energie a dále možnost skladovatelnosti vyhořelého jaderného odpadu.
Přes zmíněné nevýhody je získávání energie z jádra jedním z hlavních řešení energetické soběstačnosti ČR.
Jaderné elektrárny