## Slide 1: Elektrické stroje a přístroje
Asynchronní elektromotory
„Najdi si cestu k technice“ reg. č. CZ.1.07/1.1.16/01.0006

## Slide 2: Navíjení asynchronního elektromotoru vyhotovení drážkové izolace
Dříve než přistoupíme k výrobě drážkové izolace, vyčistíme a srovnáme drážky statoru, pokud při demontáži vinutí došlo k jejich roztažení nebo deformaci.
Asynchronní elektromotory
Drážky rovnáme klínem, střídavě ho zarážíme do sousedních drážek vedle roztažené, nebo deformované drážky.
Po vyrovnání statoru musí být všechny mezery v horní části drážek stejné.

## Slide 3: Navíjení asynchronního elektromotoru vyhotovení drážkové izolace
Vyměřím drážkovou izolaci.
Při použití starších izolačních materiálů provádíme izolaci s límečky.
Při použití nových izolačních materiálů provádíme izolaci s přesahy.
Asynchronní elektromotory
Přesah i límeček jsou dlouhé cca 8 mm, podle velikosti statoru.
Nejdříve vytvoříme vzor, který musí přesně kopírovat drážku statoru.
Vzor vytvoříme z pruhu izolačního materiálu za pomocí nůžek na papír.

## Slide 4: Navíjení asynchronního elektromotoru vyhotovení drážkové izolace
Podle vytvořeného vzoru nastříháme na tabulových nůžkách příslušný počet obdélníků z izolačního materiálu.
Nejdříve ustřihneme delší rozměr, nastavíme doraz na kratší stranu a z pruhu izolačního materiálu nastříháme obdélníky, přesně odpovídající naměřenému vzoru.
Podle vzoru provedeme všechny ohyby přes plech nebo sklotextit, přesně nastavený ve svěráku.
Asynchronní elektromotory

## Slide 5: Navíjení asynchronního elektromotoru vyhotovení drážkové izolace
Naohýbané drážkové izolace vkládám do statoru.
Asynchronní elektromotory

## Slide 6: Navíjení asynchronního elektromotoru vyhotovení drážkové izolace
Po vložení všech izolací do statoru, nastříháme uzávěry drážek.
Délka uzávěru je shodná jako délka drážkové izolace, šířka uzávěru je 5–15 mm, podle velikosti statoru.
Asynchronní elektromotory
Izolace stříhám na tabulových nůžkách.

## Slide 7: Vyměření cívek
Po vyhotovení drážkové izolace přistoupíme k vyměření cívek.
Zjistíme krok vinutí – spočítáním kroku starého vinutí před demontáží, nebo výpočtem podle vzorce: y = Nd / 2p kde: y – krok vinutí Nd – počet drážek 2p -počet pólů
Čela cívky vyměříme drátem, délku ocelovým měřítkem. Čela každé cívky, v případě dvou a trojcívek, měříme zvlášť.
Asynchronní elektromotory

## Slide 8: Vyměření cívek
Délku naměřeného čela cívky přeneseme na šablonu.
Křídou označíme příslušné otvory na straně šablony, kolmé k středové drážce.
Pravítkem naměříme délku cívky a křídou opět označíme příslušné otvory na straně šablony, rovnoběžné se středovou drážkou.
Asynchronní elektromotory

## Slide 9: Vyměření cívek
Označíme křídou otvory, kde se protnou jednotlivé naměřené délky.
Asynchronní elektromotory
Do těchto otvorů později vložíme kolíky, na která budeme jednotlivé cívky navíjet.

## Slide 10: Navíjení cívek
Po vyměření cívek upnu šablonu na navíječku.
Dvě plechové šablony upnu na trn navíječky s podložkou uprostřed.
Šablona s označenými otvory je nasunuta na trn jako druhá, označené otvory jsou viditelné.
Asynchronní elektromotory
Do označených otvorů nasunu kolíky, na které budu navíjet.
Při navíjení dvou a trojcívek, začínám navíjet vždy od nejmenší cívky.
Před vlastním navíjením vynuluji počítadlo.

## Slide 11: Navíjení cívek
Založím začátek první cívky do čela blíže ke kolu navíječky.
Cívku s vodičem mám postavenou na zemi přímo pod šablonou.
Vodič odvíjím přes čelo cívky.
Asynchronní elektromotory
Cívky navíjím přes parafín, jednotlivé cívky svazuji na obou čelech vázacími dráty.
Počet navinutých závitů sleduji na počítadle.

## Slide 12: Navíjení cívek
Po navinutí celé cívky sundám šablonu z navíječky.
Pokud nemám jednotlivé cívky svázány, postupuji s velkou opatrností.
Sundám opatrně zadní čelo šablony a jednotlivé cívky svážu.
Asynchronní elektromotory

## Slide 13: Navíjení cívek
Hned první navinutou cívku vložím do statoru a tím prakticky ověřím správnost vyměření.
Asynchronní elektromotory

## Slide 14: Vkládání cívek do statoru
Před vlastním vkládáním cívku vytvaruji.
Prohnu čela cívky do oblouku, nedělám ostré ohyby.
Asynchronní elektromotory

## Slide 15: Vkládání cívek do statoru
Asynchronní elektromotory

## Slide 16: Vkládání cívek do statoru
Z tenké lepenky vytvořím „trychtíř“ přes který cívku za pomocí přípravku z pertinaxu nebo dřeva vkládám do drážek.
U dvou a trojcívek začínám od nejmenší cívky.
Založím jednu stranu, potom napočítám krok a zakládám druhou stranu cívky.
Opět začínám od nejmenší cívky.
Každou vloženou cívku uzavřu uzávěrem.
Asynchronní elektromotory

## Slide 17: Vkládání cívek do statoru
Při vkládání cívek soustředného vinutí zakládám hned druhou stranu cívky.
Další cívku zakládám vedle a tvořím první vrstvu vinutí.
Druhou vrstvu zakládám do mezer a cívky ukládám na cívky první vrstvy.
Asynchronní elektromotory

## Slide 18: Vkládání cívek do statoru
Asynchronní elektromotory
U překládaného vinutí zakládám druhou stranu cívek až po překlenutí kroku vinutí. Např. při kroku y = 1–6 zakládám druhou stranu až u třetí vložené cívky. Druhé strany prvních dvou cívek zakládám až jako poslední a tím uzavřu věnec.
Další cívku zakládám u jednovrstvého vinutí přes jednu drážku. Druhou stranu zakládám do vynechaných mezer.
U dvouvrstvého vinutí zakládám další cívku hned do sousední drážky. Druhou stranu zakládám nahoru a tvoří druhou vrstvu.
Pokud je překládané vinutí správně založeno, nepoznám, kde se začalo zakládat.

## Slide 19: Vkládání cívek do statoru
Po vložení všech cívek věnce vytvaruji tak, aby nezasahovaly do prostoru pro rotor.
Bezpečnost práce: cívky vkládáme volnými konci od sebe – nebezpečí poškození očí.
Asynchronní elektromotory

## Slide 20: Zapojování cívek asynchronního elektromotoru
Po zabandážování zadní strany stator otočíme a na straně konců provedeme prokladovou izolaci.
Asynchronní elektromotory
Odstraníme vázací dráty cívek a vytáhneme začátky a konce cívek, aby bylo patrno, do které drážky vstupují.

## Slide 21: Zapojování cívek asynchronního elektromotoru
Podle příslušného schéma provedeme zapojení cívek, nejdříve pouze smotáním konců.
Pokud zapojení odpovídá, vytvoříme vlastní spojky. V opačném případě konce rozmotáme a zapojení opakujeme.
Vlastní spojku provedeme následujícím způsobem:
Na obě strany spojky navlečeme izolační trubičku o málo silnější než je průměr vodiče.
Asynchronní elektromotory
Na jednu stranu spojky navlékneme trubičku silnější pro přetažení spojky.

## Slide 22: Zapojování cívek asynchronního elektromotoru
Očistíme konce od laku – nožem nebo nůžkami a konce stočíme.
Spojka by měla být stočená v délce dvou až tří centimetrů. Přebytečný vodič ustřihneme.
Spojky svaříme uhlíkovou svářečkou nebo spájíme cínem. V obou případech dbáme na správné spojení všech vodičů.
Po spojení spojek přetáhneme izolační trubičku a spojky uložíme na věnec.
Asynchronní elektromotory

## Slide 23: Zapojování cívek asynchronního elektromotoru
Začátky a konce vinutí připojíme k vývodům na svorkovnici.
Začátky fází jsou barevně odlišeny od konců.
Napojení lanka a vodiče pro vinutí provedeme následovně: Ovineme od smaltu očištěný vodič kolem zdrhnutého lanka směrem od izolace nahoru a spojku zavaříme nebo spájíme.
Asynchronní elektromotory

## Slide 24: Zapojování cívek asynchronního elektromotoru
Po zapojení cívek věnec zabandážujeme.
Asynchronní elektromotory

## Slide 25: Konečné úpravy, odzkoušení
Po zabandážování motoru upravíme věnce.
Věnce vytvarujeme tak, aby šel do statoru vložit rotor bez toho aby se dotýkal vinutí.
Rovněž musí jít nasadit víka motoru a nesmí se dotýkat vinutí.
Tvarování provádíme za pomocí gumové paličky, dřevěných přípravků a dřevěných klínů.
Asynchronní elektromotory

## Slide 26: Konečné úpravy, odzkoušení
Po vytvarování vynutí odzkoušíme.
Provedeme zkoušku izolačního stavu. Můžeme měřit megmetem – fáze mezi sebou a mezi fázemi a kostrou.
Vhodnější je provést zkoušku zvýšeným napětím.
Zvýšené napětí počítáme podle vzorce:
Asynchronní elektromotory
Případná poruch se projeví jiskřením v místě průrazu.

## Slide 27: Konečné úpravy, odzkoušení
Po odzkoušení zvýšeným napětím motor složíme a připojíme na síť přes autotransformátor.
Najíždíme až na jmenovité napětí a měříme proudy ve třech fázích.
Asynchronní elektromotory
Pokud jsou proudy souměrné a odpovídají jmenovité hodnotě na štítku motoru, je motor v pořádku.
V opačném případě musíme najít a odstranit závadu.

## Slide 28: Konečné úpravy, odzkoušení
Možné vady při nesouměrných proudech v jednotlivých fázích:
Chyba při zapojování cívek – špatně vybrané schéma zapojení, špatně provedené zapojení, špatně svařené nebo spájené cívky.
Asynchronní elektromotory
Chyba při zapojování svorkovnice motoru – zaměněn začátek za konec v jedné fázi.
Přerušená jedna fáze.
Po odstranění všech závad motor demontujeme a naimpregnujeme.

## Slide 29: Konečné úpravy, odzkoušení
Před vlastní impregnací motor odzkoušíme a odstraníme možné nedostatky.
Zkontrolujeme vytvarování věnců a uzávěry drážek.
Uzávěry drážek nesmí vystupovat do prostoru pro rotor. Pokud tak činí, je třeba je zatlačit přípravkem, případně drážky zaklínovat klíny ze dřeva nebo jiného izolačního materiálu.
Asynchronní elektromotory

## Slide 30: Impregnace
Vlastní impregnaci provádíme napuštěním vinutí impregnačním lakem.
To lze provést máčením v nádobě s impregnačním lakem, zakapáváním impregnačního laku do vinutí – pokud z nějakého důvodu nelze máčet, nebo vakuovou impregnací.
Vakuová impregnace probíhá v několika operacích:
Naskladnění impregnovaných výrobků do vakuové pece.
Uzavření pece, vysušení výrobků a vyčerpání vzduchu.
Napuštění impregnačního laku – zaplavení vinutí.
Zrušení vakua a vytvoření přetlaku nad hladinou laku – tím docílíme dokonalého prolakování.
Vypuštění laku a vysušení impregnovaného vinutí.
Asynchronní elektromotory

## Slide 31: Impregnace
Proč impregnujeme:
Zlepšíme izolační vlastnosti vinutí – lak tvoří další vrstvu izolace
Zlepšíme mechanickou pevnost – lak zpevní vinutí, zamezí pohybu vlivem elektrodynamických sil.
Zlepšíme odvod tepla – kompaktní vinutí vykazuje lepší chlazení.
Po vlastní impregnaci očistíme opracované části od zaschlých kapek laku, otvory se závity protočíme závitníkem a motor složíme.
Asynchronní elektromotory

## Slide 32: Konečné úpravy, odzkoušení
Při skládání motoru postupujeme velice opatrně.
Nesmíme používat při vkládání rotoru hrubé násilí, jinak hrozí poškození vinutí.
Asynchronní elektromotory
Pokud rotor do statoru nelze vsunout, je třeba stator nahřát, lak změkne a lze ho opatrně vytvarovat.

## Slide 33
KNOTEK ROUBÍČEK, Ota.: Elektrické motory a pohony. Praha: BEN, 2008, ISBN 978-80-7300-092-9.
Jaroslav; KNOTEK, Jaroslav: Navíjení a převíjení malých elektrických strojů točivých. Praha: SNTL, 1990, ISBN 80-03-00323-7.
VOŽENÍLEK, L.; LSTIBŮREK, F.: Základy elektrotechniky. Praha: SNTL, 1985, ISBN 04-522-85.
ŠÍPAL, J. Elektrické stroje 2 [online]. [cit. 20.3.2013]. Dostupný na WWW: http://sipal.fvtm.ujep.cz/ElEl/ElEl_10.pdf