## Slide 1: Elektrické stroje a přístroje
Komutátorové elektromotory
„Najdi si cestu k technice“ reg. č. CZ.1.07/1.1.16/01.0006

## Slide 2: Konstrukce komutátorového stroje
Mezi Komutátorové elektromotory počítáme stroje jejichž součástí je komutátor. Patří sem všechny stroje stejnosměrné, jednofázové sériové komutátorové elektromotory, jednofázový repulzní motor a skupina strojů třífázových komutátorových.
Poslední dvě skupiny elektromotorů jsou na ústupu pro jejich složitost a tím i poruchovost.
Nejvíce používané jsou v dnešní době jednofázové sériové komutátorové elektromotory, pro vysoké otáčky a jejich snadné řízení.
Komutátorové elektromotory

## Slide 3: Konstrukce komutátorového stroje
Stator komutátorového stroje je složen z magnetického obvodu.
U střídavých strojů je sestaven z elektrotechnických plechů.
Stejnosměrné stroje mají stator z magneticky měkké oceli.
Ve statoru je uloženo vinutí, zpravidla na vyniklých pólech.
Komutátorové elektromotory

## Slide 4: Konstrukce komutátorového stroje
Rotor je tvořen z plechů s drážkami na vnějším obvodě.
Vinutí u komutátorových strojů rozeznáváme smyčkové – u dvoupólových strojů – všechny jednofázové sériové střídavé elektromotory.
Vlnové vinutí – u čtyř a vícepólových strojů převážně stejnosměrných.
Vývody z cívek jsou připojeny na komutátor, který je součástí rotoru.
Komutátorové elektromotory

## Slide 5: Konstrukce komutátorového stroje
Víka drží rotor ve statoru.
Součástí víka bývá sběrací ústrojí tvořené držáky uhlíků a vlastními uhlíky s pružinami.
Komutátorové elektromotory

## Slide 6: Rozložený komutátorový motor
Komutátorové elektromotory

## Slide 7: Komutátor středně velkého komutátorového stroje
Komutátorové elektromotory

## Slide 8: Princip komutátorových strojů
Nejjednodušší motor na stejnosměrný proud má stator tvořený permanentním magnetem a rotující kotvu ve formě elektromagnetu s dvěma póly.
Rotační přepínač zvaný komutátor mění směr elektrického proudu a polaritu magnetického pole procházejícího kotvou dvakrát během každé otáčky.
Tím zajistí, že síla působící na póly rotoru má stále stejný směr.
V okamžiku přepnutí polarity (mrtvý úhel motoru) udržuje běh tohoto motoru ve správném směru setrvačnost.
Komutátorové elektromotory

## Slide 9: Princip komutátorových strojů
Rotor (kotva) je přes oranžový komutátor připojen ke zdroji stejnosměrného napětí. Stator je tvořen dvěma velkými permanentními magnety.
Komutátorové elektromotory

## Slide 10: Princip komutátorových strojů
Vzhledem k polaritě statoru a rotoru se souhlasné póly (barvy) odpuzují a rotor se otáčí.
Komutátorové elektromotory

## Slide 11: Princip komutátorových strojů
Opačné póly se přitahují, rotor se stále otáčí. V okamžiku, kdy se rotor dostane do vodorovné polohy, dojde na komutátoru k přepnutí polarity magnetického pole rotoru.
Komutátorové elektromotory

## Slide 12: Princip komutátorových strojů
Generátor na stejnosměrný proud nazývaný dynamo pracuje na opačném principu jako motor.
Mechanicky otáčíme rotorem a v cívkách rotoru se indukuje střídavý proud, který je usměrněn přes komutátor.
Komutátorové elektromotory
Dynamo
Buzení statoru je zajištěno buď permanentním magnetem, jako na předchozích obrázcích, z nezávislého zdroje, nebo připojením k rotoru paralelně, či sériově.
Počáteční nabuzení v posledních dvou případech zajistí zbytkový (remanentní) magnetismus.

## Slide 13: Použití komutátorových strojů
Dynama se používají jako zdroje stejnosměrného proudu.
Motory stejnosměrné nachází využití jako pohony lokomotiv ve stejnosměrné trakci, jako servomotory a startéry v automobilech. Používají se k pohonu regulačních a automatizačních zařízení, k pohonu trolejbusů. Malé stejnosměrné motorky nachází uplatnění v akunářadí a v modelářství.
Motory střídavé komutátorové jednofázové se využívají ve velkém měřítku všude tam, kde potřebujeme z různých důvodů dosáhnout vysokých otáček a jejich snadné regulace. V domácnosti jsou to např. vysavače, mixéry, automatické pračky, holící strojky, v dílně veškeré ruční elektrické nářadí.
Komutátorové elektromotory

## Slide 14: Sériový komutátorový elektromotor z ruční okružní pily
Komutátorové elektromotory

## Slide 15: Třífázový komutátorový motor nn provedení Vinter
Třífázové střídavé komutátorové elektromotory se používají tam, kde je třeba dosáhnout plynulé regulace otáček bez ztráty výkonu, např. zdvihací motory jeřábů.
Komutátorové elektromotory

## Slide 16: Rozdělení komutátorových strojů
Dynama – podle zapojení statoru vůči rotoru
  sériová
  derivační (paralelní)
  kompaundní (smíšená)
  protikompaudní
Motory stejnosměrné – podle zapojení statoru vůči rotoru
  sériové
  derivační
  kompaundní
Komutátorové elektromotory

## Slide 17: Rozdělení komutátorových strojů
Motory komutátorové střídavé jednofázové
  jednofázový sériový motor – univerzální
  repulzní motor
Motory komutátorové střídavé třífázové
  komutátorový třífázový derivační motor napájený do statoru
  komutátorový třífázový derivační motor napájený do rotoru
Komutátorové elektromotory

## Slide 18: Elektronicky komutovaný motor
Moderní motor, kde funkci komutátoru přebírá elektronika.
Stator je tvořen magnetickým obvodem z elektrotechnických plechů s drážkami. V drážkách je izolovaně uloženo třífázové vinutí, spojené do hvězdy.
Začátky vinutí jsou připojeny k řídící elektronice, která plní funkci komutátoru.
Rotor bývá konstrukčně uspořádán buď s magnety na povrchu nebo s magnety vestavěnými uvnitř rotoru.
Komutátorové elektromotory

## Slide 19: Elektronicky komutovaný motor
Komutátorové elektromotory

## Slide 20: Jednofázový střídavý sériový motor z automatické pračky
Komutátorové elektromotory

## Slide 21: Vinutí komutátorových strojů
Druhy kotev
Komutátorové elektromotory
a) tvar I; b) trojdrážková; c) prstencová; d) bubnová;

## Slide 22: Smyčková vinutí
Tvoří tolik paralelních větví, kolik je pólů. Stejný je i počet kartáčů.
Každá cívka smyčkového vinutí je svými dvěma konci připojena k sousedním lamelám.
Toto vinutí vyžaduje naprostou souměrnost vzduchové mezery, jinak dochází k jiskření kartáčů.
Kotvy s tímto vinutím (elektrické ruční nářadí, vysavače, mixéry…) jsou náročné na dynamické vyvážení.
Komutátorové elektromotory

## Slide 23: Schéma zapojení kotvy, 8 drážek, 8 lamel a uspořádání statoru
Komutátorové elektromotory

## Slide 24: Vinutí ve tvaru D
Komutátorové elektromotory

## Slide 25: Vinutí ve tvaru V
Komutátorové elektromotory

## Slide 26: Vinutí ve tvaru H
Komutátorové elektromotory

## Slide 27: Kotvička před navíjením
Komutátorové elektromotory

## Slide 28: Vlnová vinutí
Jsou převážně sériová, mají nejméně dvě paralelní větve.
Vyskytují se proto jako nejméně čtyřpólová.
Dvoupólová vinutí jsou vždy smyčková.
U vlnového vinutí je každá paralelní větev rozložena po celém obvodu kotvy.
Tím se dociluje i při určité nesouměrnosti vzduchové mezery a stejnoměrného zatížení všech větví.
Pro snížení zatížení kartáčů používáme tolik kartáčů, kolik je pólů.
Komutátorové elektromotory

## Slide 29: Vinutí čtyřpólového stroje
Komutátorové elektromotory
a) schéma vlnového vinutí kotvy b) uspořádání vinutí statoru

## Slide 30: Vlnové vinutí kotvy startéru
Komutátorové elektromotory

## Slide 31: Pravidelné vlnové vinutí nekřížené
Nd - 21; k - 21; 2p - 4; 2a - 2; vlevo čelní pohled na rotor - zvýrazněna první vlna vinutí; vpravo - lineární schéma.
Komutátorové elektromotory

## Slide 32: Výroba a montáž pólových nástavců
Pólové nástavce stejnosměrných strojů jsou vyrobeny z magneticky měkkého materiálu – oceli.
Statory střídavých komutátorových strojů se zhotovují z elektromagnetických plechů.
Komutátorové elektromotory
Statory velkých motorů mají kromě vinutí hlavních pólů ještě pomocné póly.
Na nich je uloženo komutační vinutí.
Mohou mít i kompenzační vinutí uložené v drážkách pólových nástavců.

## Slide 33: Zjednodušené schéma vinutí statoru s pomocnými póly
Komutátorové elektromotory
a) 2p = 2I b) 2p = 4

## Slide 34: Reakce kotvy
Komutátorové elektromotory

## Slide 35: Postup při převíjení statoru komutátorových strojů
Demontáž vinutí, zjištění technických údajů (počet vodičů v cívce, průměr vodiče, druh izolace…).
Naměření šablony, navinutí cívek.
Bandážování cívek.
Vložení cívek na pólové nástavce, nebo do drážek statoru.
Zapojení a odzkoušení.
Komutátorové elektromotory

## Slide 36: Schéma zapojení dynam
Komutátorové elektromotory

## Slide 37: Schéma zapojení stejnosměrných elektromotorů
Komutátorové elektromotory

## Slide 38: Měření komutátorových strojů
Elektrická pevnost: megmetem měříme jednotlivé fáze mezi sebou a mezi fázemi a kostrou. Zkoušíme zvýšeným napětím. (2×Ujm + 1000) – 2 kV.
Proud: měříme naprázdno a jeho hodnotu porovnáváme se štítkovými údaji.
Měření odporu kotvy: měříme odpor mezi jednotlivými lamelami komutátoru, odpor musí být stejný. Tímto způsobem zjišťujeme, není-li vinutí přerušené.
Závitový zkrat: přikládáme k jednotlivým drážkám přístroj Prüfrex použitelný na rotory i statory.
Komutátorové elektromotory

## Slide 39: Měření komutátorových strojů
Poškozené vinutí kotvy – nejčastější porucha – závitový zkrat v kotvě, přerušené vinutí, špatná funkce komutátoru, vadná ložiska, vniknutí cizích těles, vada izolace.
Uvolňování lamel, neválcový komutátor – porucha mechanického charakteru, působením odstředivých sil, uvolnění komutátoru na hřídeli a utržení konců cívek, uvolnění rotorových plechů – poškození vinutí.
Budicí vinutí – méně poruchové, závitové zkraty, zkrat na kostru…
Komutátorové elektromotory

## Slide 40: Sonda přístroje k vyhledávání závitových zkratů Prüfrex
Komutátorové elektromotory

## Slide 41
NOVÁK, Jaroslav; KNOTEK, Jaroslav. Navíjení a převíjení malých elektrických strojů točivých. Praha: SNTL, 1990, ISBN 80-03-00323-7.
AUTOR NEUVEDEN. Trojfázové komutátorové motory [online]. [cit. 20.3.2013]. Dostupný na WWW: http://www.spslevice.sk/soc-uceb-siz2007/Elektronicka%20ucebnica%20SIZ/HTML/3.f%20Komutatorovy%20motor/3f%20Komutatorovy%20motor.htm
AUTOR NEUVEDEN. Komutátorový stroj s permanentními magnety s dvoupólovou kotvou [online]. [cit. 8.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Synchronn%C3%AD_motor#Synchronn.C3.AD_stroj
VOŽENÍLEK, L; LSTIBŮREK, F.. Základy elektrotechniky. Praha: SNTL, 1985, ISBN 04-522-85.